## Slide 1: TensionApp
Sistema de gestion y monitorizacion de medidas de presion sanguinea, pulso y peso, asi como medición de pulso mediante smartphone y Arduino
Miguel Fuertes

## Slide 2: IDEA I: Artículo Ainara Garde
Articulo
  Identificar pacientes de riesgo para enfermedades coronarias con solo utilizar un smartphone para medir el pulso.
  Implementar en un dispositivo movil dicho Sistema de medición.
Ainara Garde, al frente de un equipo de diferentes disciplinas y cuatro países, desarrolló un instrumento que permite a los trabajadores de salud de primera línea detectar rápidamente la necesidad de los niños de ser hospitalizados.Y agregan que una característica común de la mayoría de las enfermedades infantiles tratables es la falta de oxígeno.
Para medir este factor de riesgo, el proyecto utilizó un sensor de dedo, el oxímetro de teléfono. De hecho, recopila datos en una aplicación de teléfono inteligente para controlar la saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca de una persona. Esta información se combina con una medición de la frecuencia respiratoria.
Garde desarrolló un modelo predictivo que identifica datos anormales de forma fácil y automática.

## Slide 3: IDEA II: Control de Medidas
Soy hipertenso y ninguna de las aplicaciones en el mercado me convencia para medir esto.
  Control de Peso
  Control de Presion Sanguinea

## Slide 4: PROPUESTA: TensionApp

## Slide 5: TensionApp
Gestión de Pacientes asignados a un medico
  Creación de medidas
    Presión sanguínea: introducción manual copiando los datos desde el aparato.
    Peso: Introducción manual copiando los datos desde la bascula.
    Pulso:
      Introducción manual
      Lectura utilizando la cámara y el flash del móvil
      Lectura utilizando un sensor y controlador Arduino conectado mediante el USB del teléfono.
  Creación/Edición/Borrado de pacientes
Consulta de gráficas con las medidas anónimas de todos los pacientes.

## Slide 6: Arquitectura
Flutter App
en Android e iOS
Servidor en Flask/Python que asegura mayor compatibilidad con paquetes estadisticos, como R
MariaDB (fork de MySQL) como gestor de bases de datos relacionales.

## Slide 7: Servidor
La tecnología utilizada para crear el servidor donde se almacenaran los datos es Python, por su gran cantidad de módulos que facilitan la interconexión del programa con casi todos los sistemas de procesado de estadísticas.
Encima de Python, el framework utilizado es Flask, ya que provee una manera rápida y potente de implementar una API.
La comunicación se hace mediante HTTPS, y la autenticación se hace mediante JWT, que garantiza que los tokens sean auténticos para devolver la información requerida.
Mas información

## Slide 8: Cliente
La tecnología utilizada para crear el cliente (la app) es Flutter.
Flutter es una tecnología desarrollada por Google, programada en Dart, cuya peculiaridad es que compila el lenguaje Dart al lenguaje nativo de ambas plataformas, Java/Kotlin en Android y Objective C/Swift en iOS.
Con un solo código podemos generar ambas aplicaciones. Para la mayoría de las acciones es suficiente, pero si queremos utilizar la cámara para medir el pulso, o comunicarnos con un dispositivo mediante el puerto USB, tenemos que desarrollar esa característica especifica en el lenguaje nativo de cada plataforma (actualmente solo desarrollado en Android).
Mas información

## Slide 9: Extra: Dispositivo Arduino
+
Aprovechando la tecnología OTG actualmente presente en todos los smartphone Android, es posible programar y conectar un dispositivo Arduino y un sensor (en este caso el MAX30100) al smartphone mediante un cable USB.
En este caso, el microcontrolador elegido es el Wemos D1 que es un ESP8266 mejorado. Este microcontrolador cuenta con conexión WiFi. Podemos ver la lectura en un navegador a la vez que se le envía dicha medida al smartphone mediante el cable USB.
*La unidad de demo en la exposición tendrá el wifi desactivado, debido a la complejidad de conectarlo a la red de la universidad.

## Slide 10: Extra: Dispositivo Arduino

## Slide 11: Captura del pulso: Cámara

## Slide 12: Captura del pulso: Cámara
¿Cómo funciona un Pulsioxímetro?
Entran en juego varias partes, pero en esencia se le hace pasar un haz de luz por el dedo, desde un emisor hasta un receptor.
Al oxigenarse con cada latido, hay mas cantidad de sangre en el dedo con lo que la luz que recibe el receptor es menos por un intervalo mínimo de tiempo.
Al repetir esto por un intervalo de tiempo, se calcula viendo el numero de veces que la intensidad registrada ha sido menor.

## Slide 13: Captura del pulso: Cámara
¿Cómo funciona un Pulsioxímetro en un Smartphone?
En este caso la idea es similar, solo que en vez de tener el emisor de luz y el receptor alineados en la misma vertical, usaremos el flash del smartphone como la fuente de luz, y la cámara como el sensor de luz.
Mediremos diferencia de color (en este caso el rojo) para ver cuando hay un flujo de sangre (debido al latido) y cuando no.
Repitiendo esto varias veces podemos obtener las pulsaciones por minuto.

## Slide 14: Captura del pulso: Cámara
Representación de la imagen:
En informática o en general, la imagen se representa como una colección de tres matices, mapeando los tres colores principales. En cada matriz (filas y columnas, como anchura y altura de la imagen) se almacena un valor de intensidad entre 0 y 255 para cada uno de los colores:
El 255,0,0 es el Rojo
El 0,255,0 es el Verde
El 0,0,255 es el Azul
El 255,255,0 es el Amarillo
… y así todas las posibles combinaciones.
Como el dedo y la sangre son de color rojo, computar las otras dos aportaciones seria calculo absurdo que no aportaría valor, con lo que solo trabajaremos con una matriz, la roja.

## Slide 15: Captura del pulso: Cámara
Para cada momento calcularemos la media del color rojo de lo calculado por la imagen.
Si justo ha habido un latido, habrá mas sangre, con lo que veremos menos luz, con lo que el color será mas oscuro (mas cerca de 0).
Si no ha habido latido, hay menos sangre, veremos las luz, y el color será mas claro (mas cerca de 255)
En cualquier caso lo que nos interesa es saber cuando hay una diferencia de color, para mediante calculo de tiempo (milisegundos) llegar a saber las pulsaciones por minuto.

## Slide 16
Captura del pulso: Cámara
Calculamos la media de intensidades para el canal rojo.
Calculamos la media de los 4 ultimo valores de media de intensidad de rojo.
Comprobamos la ultima media de rojo con la media de medias de rojo que teníamos almacenada. De esta manera detectamos si cambia. Si cambiamos a “SUBIENDO” contabilizamos un latido mas.
Metemos el valor de la media de rojos actual en la lista de valores medios del rojo. Es una lista circular con los 4 últimos valores. Como solo la usamos para calcular la media, no nos importa el orden.

## Slide 17
Captura del pulso: Cámara
Guardamos el inicio y final en milisegundos, para hacer el delta.
Calculamos el delta en segundos y esperamos a que el mismo sea al menos de 10 segundos para empezar a tener datos concluyentes.
Hacemos la conversión a bps y luego a bpm usando el delta anterior y el numero de latidos en este preciso instante.
Tenemos un array circular de tamaño 4 guardando los últimos 4 bpms registrados. Añadimos el nuevo, calculamos la media y ese será el valor que pasaremos al programa principal-

## Slide 18: Captura del pulso: Arduino

## Slide 19: Captura del pulso: Arduino
El Arduino (en nuestro caso el WemosD1) se conecta con el sensor (MAX30100) mediante el protocolo I2C, que es un protocolo serie para interconexión de controladores.
Al ser Serial, solo hacen falta dos hilos para realizar la conexión (D1,D2). Los otros dos son 3.3v y tierra.
La alimentación le llega al Arduino mediante su conexión (micro) USB con el smartphone. Hace falta un adaptador OTG para poder conectarlo al smartphone.

## Slide 20: Captura del pulso: Arduino
Como todo Sketch de Arduino, el programa consta de dos partes principales, la función setup(), y la función loop().
En la función setup inicializamos el WifiManager (se encarga de crear una red wifi para que configuremos la conexión al router, en caso de no poder conectarse a ninguna red al arrancar) e inicializamos el sensor de pulso (“particleSensor”)
La conexión con el sensor de pulso se hace mediante el protocolo I2C.

## Slide 21: Captura del pulso: Arduino
En la función loop() empezamos por comprobar si la intensidad de infrarrojos es mayor que un umbral (dedo encima del sensor) y esperamos que haya un pulso (“checkForBeat()”).
Cuando lo encontramos (valor booleano de si o no) guardamos ese milisegundo y hacemos cálculos con los milisegundos anteriores para calcular la media de pulsaciones.
Al final mandamos el pulso por el USB (“Serial.println()”).

## Slide 22: Captura del pulso: Arduino
{ pulse: “120” }
La cadena de texto con la información en formato JSON es luego capturada por la clase Java nativa de Android y procesada.
Cuando todo esta correcto y el usuario pulsa el botón “Guardar”, se le devuelve el valor “_beat” al widget de Flutter para su posterior envío al servidor.
Como dije al principio, no todo se puede hacer con Flutter, y aunque esto si, era mas claro desarrollarlo nativamente en Android y conectarlo a Flutter. En cualquier caso, iOS es un sistema muy cerrado y no permite el acceso al USB a cualquier aplicación.

## Slide 23: ¡Pruébelo usted mismo! Usuario: test@upna | Contraseña: test_upna
Pruebe primero la versión arm64, y si esta no instala, entonces la versión arm.
Al no ser una aplicación firmada, deberá habilitar orígenes desconocidos